## Slide 1: Projet Intégration Robotique – IMERIR
Bad Monkey

## Slide 2: Sommaire
Membres du groupe
Algorithme
Le Robot
Odométrie
Communication
Client Web
Conclusion

## Slide 3
Membres du groupe
Algorithme
Le Robot
Odométrie
Communication
Client Web
Conclusion

## Slide 4: Membres du groupe
Chef de Projet
Cyril PY
Odométrie
Thomas PRAK
Client Web
Justine SABBATIER
Communication
Julien LOEVE
Algorithme
Mathias DA COSTA

## Slide 5
Membres du groupe
Algorithme
Le Robot
Odométrie
Communication
Client Web
Conclusion

## Slide 6: Algorithme
Avancer
Mur en face
Tourner
Balayage

## Slide 7: Algorithme
120°
90°
Mur en face
Avancer
Mur en face
Tourner
Balayage 60°
Avancer
Mur en face
Tourner
Balayage 60°
Avancer

## Slide 8
Membres du groupe
Algorithme
Le Robot
Odométrie
Communication
Client Web
Conclusion

## Slide 9: Le robot – L’Arduino

## Slide 10: Le robot – Les moteurs
Moteurs pas à pas ( MotionKing 17HS3401 )
Angle pour 1 pas = 1,8°
Pas pour 1 tour = 200 (360°/1,8°)
Fonction de contrôle du moteur:
Stepper : step(steps) -> fonction bloquante
Note: paramètres utiles pour l’odométrie diapo.13

## Slide 11: Le robot – Le capteur
CAN
  0V  0
  5V  1024
Test
  20cm  236  1,15V
  Nécessité de faire un étalonnage
x

## Slide 12: Le robot – Le capteur

## Slide 13
Membres du groupe
Algorithme
Le Robot
Odométrie
Communication
Client Web
Conclusion

## Slide 14: Odométrie – Position Robot
1 Départ
α 0°
Pos {0 ; 0}
2 Rotation
α 45°
Pos {0 ; 0}
3 Translation
α 45°
Pos {35 ; 35}
d = 50 mm
α
Repère de départ = position robot de départ
Calcul selon l’action:
Rotation -> Calcul de l’orientation
Angle de 360° à -360°
Sens positive = sens trigonométrique
Avance/Recul -> Calcul de la position
posRobX= posRobX + d x sin (α )
posRobY= posRobY + d x cos (α)
X
Y

## Slide 15: Odométrie – Position des obstacles
R0
R0’
posObj { ? ; ? }
posRob {-50; 20 }
d
α
X
Y
Balayage successif des points d’un obstacles
Calcul de la position d’un point d’un obstacle
posObj X = Xr + ( d x sin (α))
posObj Y = Yr + ( d x cos (α))
Position du robot posRob{ Xr ; Yr }
Orientation du robot α
Distance infra-rouge d
Repère de base R0
Repère translaté de R0 R0’

## Slide 16: Odométrie – Faiblesses
Accumulation des imprécisions | 
Causes | Possibilités / Solution
frottement mécanique | tester différentes roues / changer la surface du terrain
imprécision du capteur infrarouge | tester différents capteurs ajout capteur de courte proximité
Faussement de l’odométrie | 
Causes | Possibilités / Solution
déplacement du robot à la main | //
collision avec un obstacle retenant le robot | si la distance avec le capteur IR ne change pas c’est que le robot n’a pas avancé.
détection d’un obstacle dans la zone morte du capteur | ajout d’un capteur de courte proximité

## Slide 17
Membres du groupe
Algorithme
Le Robot
Odométrie
Communication
Client Web
Conclusion

## Slide 18: Serveur Intermédiaire
Web services
/savePoint.php
Requêtes http
Requêtes SQL
Requêtes http
/getMaps.php
/resetMaps.php
BDD Mysql
client
Notes: JSON

## Slide 19
Membres du groupe
Algorithme
Le Robot
Odométrie
Communication
Client Web
Conclusion

## Slide 20: Client Web
Ajax
Requête GET
Récupération du Json
Jquery
Nativement interprété
Extraction des données
HTML5
Balise <canvas>
Modélisation des obstacles
Portabilité optimisée

## Slide 21: Client Web
Mise à l’échelle dynamique
Mise à l’échelle
Coordonnées Homogènes
Translation
Infographie: Transformation 2D

## Slide 22
Membres du groupe
Algorithme
Le Robot
Odométrie
Communication
Client Web
Conclusion

## Slide 23: Conclusion
Rétrospective
  L’algorithme
  L’architecture du projet
Remerciements