## Slide 1: Projet Intégration Robotique – IMERIR
Bad Monkey

## Slide 2: Sommaire
Membres du groupe
Odométrie
Client Web
Algorithme
Communication
Conclusion

## Slide 3: Membres du groupe
Chef de Projet
Cyril PY
Odométrie
Thomas PRAK
Client Web
Justine SABBATIER
Communication
Julien LOEVE
Algorithme
Mathias DA COSTA

## Slide 4: Le robot
Le microcontrôleur
Les moteurs
Le capteur

## Slide 5: Le robot – Le microcontrôleur

## Slide 6: Le robot – Les moteurs
Moteurs pas à pas ( MotionKing 17HS3401 )
Angle pour 1 pas = 1,8°
Pas pour 1 tour = 200 (360°/1,8°)
Fonction de contrôle du moteur:
Stepper : step(steps) -> fonction bloquante

## Slide 7: Odométrie – Position Robot
Actions effectuées :
Rotation -> Calcul de l’orientation
Avance/Recul -> Calcul de la position
Repère de départ -> position robot de départ
Déplacement
Départ
α 0°
Pos {0 ; 0}
Rotation
α 45°
Pos {0 ; 0}

## Slide 8: Odométrie - Position des obstacles
R0
R0’
Balayage successif des points d’un obstacles
Calcul de la position d’un point d’un obstacle
posObj X = Xr + ( d x sin (α))
posObj Y = Yr + ( d x cos (α))
Position du robot posRob{ Xr ; Yr }
Orientation du robot α
Distance infra-rouge d
Repère de base R0
Repère projeté de R0 R0’
posObj { ? ; ? }
posRob {-50; 20 }
d
α
X
Y

## Slide 9: Le robot – Le capteur
CAN
  0V  0
  5V  1024
Test
  20cm  236  1,15V
  Nécessité de faire un étalonnage
x

## Slide 10: Le robot – Le capteur

## Slide 11: Algorithme
Algorithme de la main gauche
Machine à état

## Slide 12: Odométrie
Position
Orientation

## Slide 13: Serveur Web

## Slide 14: Client Web
Ajax
Requête GET
Récupération du Json
Jquery
Nativement interprété
Extraction des données
HTML5
Balise <canvas>
Modélisation des obstacles
Portabilité optimisée

## Slide 15: Démonstration
Insérer la vidéo de démo

## Slide 16: Conclusion